PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE BOHDANOVCE NAD TRNAVOU

NA ROKY 2011 - 2015

(v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z.)

NÁZOV A ADRESA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY : Obecný úrad Bohdanovce nad Trnavou 268 , 919 09 Bohdanovce nad Trnavou

DÁTUM SPRACOVANIA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA : 15. 06. 2014

SPRACOVATEĽ PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA :

|  | Envitop, s.r.o. Na hlinách 7145/31C 917 01 Trnava | Spracoval: Ing. Monika Holičková Environmentálny konzultant |  |
| --- | --- | --- | --- |

SCHVÁLENIE PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA :

|  | Starosta obce | Schválil: Miroslav Sučák Dátum: | ..................................................................... |
| --- | --- | --- | --- |

| ROZHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU – ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE O SCHVÁLENÍ POH OBCE: |
| --- |
| ČÍSLO ROZHODNUTIA : |  |
| DÁTUM : |  |
| Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v: Trnave |

OBSAH

ÚVOD	3

1.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE	4

2.	CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA	5

2.1  	Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v obci v predchádzajúcom období s osobitným rozlíšením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na vytriedené zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	8

2.2 	Triedený zber komunálnych odpadov	14

3.	VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU	24

4.	ZÁVȀZNÁ ČASŤ PROGRAMU	25

4.1. Predpokladaný vznik komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu rok 2014 a 2015	26

4.2  	Ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov	27

A	Všeobecné ciele a opatrenia	27

B	Konkrétne ciele a opatrenia v OH pre obec Bohdanovce nad Trnavoudo roku 2015	30

4.3  	Údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov	32

4.4  	Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere	34

Európske označenie	34

5.	SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU	37

5.1  	Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov	37

5.2	Využitie kampaní – zvyšovanie po vedomia obyvateľov	40

6.	INÉ	40

7.  	PRÍLOHOVÁ ČASŤ	40

Tabuľka č. 1    Zoznam skratiek

| BRKO | - | Biologicky rozložiteľný komunálny odpad |
| --- | --- | --- |
| DSO | - | Drobný stavebný odpad |
| FO | - | Fyzická osoba |
| FOP | - | Fyzická osoba – podnikateľ |
| KO | - | Komunálny odpad |
| MŽP | - | Ministerstvo životného prostredia |
| NO | - | Nebezpečný odpad |
| OH | - | Odpadové hospodárstvo |
| OO | - | Ostatný odpad |
| PO | - | Právnická osoba |
| POH | - | Program odpadového hospodárstva |
| SR | - | Slovenská republika |
| STN | - | Slovenská technická norma |
| SAŽP | - | Slovenská agentúra životného prostredia |
| ŠU SR | - | Štatistický úrad Slovenskej republiky |
| Z.z. | - | Zbierka zákonov |

# ÚVOD

Uznesením vlády Slovenskej republiky z 22.2.2012 bol schválený Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011- 2015 ako základný koncepčný materiál na postupné plnenie účelu odpadového hospodárstva podľa nových právnych predpisov.

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2015 je najmä odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. K tomu je potrebné zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a podpora opätovného použitia výrobkov (plány prevencie) a tiež zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnocovania odpadov. POH SR na roky 2011 – 2015 zavádza do praxe hierarchiu odpadového hospodárstva popísanú európskou smernicou o odpadoch. Tá na prvé miesto kladie predchádzanie vzniku odpadov, nasleduje príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie odpadov a až poslednom mieste je ich zneškodňovanie skládkovaním. Aby bolo možne naplniť ciele Programu odpadového hospodárstva SR do roku 2015, je potrebné efektívne preniesť stanovené opatrenia aj na orgány samosprávy, teda do Programov odpadového hospodárstva krajov resp. Programov odpadového hospodárstva miest a obcí.

Obr. č. 1 Hierarchia odpadového hospodárstva  (§ 3 ods. 1)

Program odpadového hospodárstva obce Bohdanovce nad Trnavou predstavuje dokument v odpadovom hospodárstve na roky 2011 až 2015 spracovaný v nadväznosti na Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja ktorý bol vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Jeho obsah zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a EÚ, predovšetkým v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) , v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 310/2013 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a tiež smernice 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „nová rámcová smernica o odpade“).

Program odpadového hospodárstva obce Bohdanovce nad Trnavou na roky 2011 – 2015 vychádza tiež z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva a vyhodnotenia predchádzajúceho programu obce.

POH sa vzťahuje na nakladanie so všetkými komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v zmysle definície odpadu v § 2 zákona o odpadoch ktoré sa nachádzajú a vznikajú obyvateľstvu obce Bohdanovce nad Trnavou.

# ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE

Tabuľka č. 2    Základné údaje

| 1.1 Názov obce | Bohdanovce nad Trnavou |
| --- | --- |
| 1.2 Identifikačné číslo obce | 00312266 |
| 1.3 Okres | Trnava |
| 1.4 Počet obyvateľov obce k 31.01.2014 | 1270 |
| 1.5 Rozloha katastrálneho územia obce | 11 481 602 m2 |
| 1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva | 2011-2015 |

# CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Odpadové hospodárstvo („OH“) je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. Obec zodpovedá a vypracúva program odpadového hospodárstva za všetky komunálne a drobné stavebné odpady vznikajúce v obci. POH je teda základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce v oblasti nakladania s KO a DSO, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele OH a opatrenia na ich dosiahnutie.

V Trnavskom kraji vzniklo v roku 2009 192,4 tisíc ton komunálnych odpadov, čo predstavuje cca 452 kg komunálnych odpadov na jedného obyvateľa. V porovnaní s produkciou komunálnych odpadov SR pripadá na obyvateľa Trnavského kraja o 131 kg viac než na obyvateľa Slovenska. (Na jedného obyvateľa SR pripadá 321 kg komunálnych odpadov).

Tabuľka č. 3    Vznik KO v okresoch Trnavského kraja

| Názov | Množstvo KO (v tonách) |
| --- | --- |
|  | 2 005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dunajská Streda | 40 942 | 47 064 | 48 929 | 55 310 | 51 347 | 49 484 |
| Galanta | 31 441 | 30 519 | 32 743 | 36 875 | 39 684 | 37 610 |
| Hlohovec | 13 241 | 16 856 | 16 750 | 16 579 | 17 878 | 19 882 |
| Piešťany | 28 689 | 27 138 | 27 174 | 29 613 | 28 949 | 27 377 |
| Trnava | 73 304 | 83 508 | 61 304 | 53 645 | 54 475 | 60 816 |
| Spolu | 187 617 | 205 085 | 186 900 | 192 022 | 192 333 | 195 169 |
|  |  |  |  |  | Zdroj: ŠÚ SR |

Tabuľka č. 4 	Vznik KO v obci Bohdanovce nad Trnavou

| Názov | Množstvo KO (v tonách) |
| --- | --- |
|  | 2 005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Bohdanovce nad Trnavou | 230,89 | 233,38 | 255,43 | 283,02 | 298,18 | 311,30 |

V okresoch Trnavského kraja má množstvo komunálnych odpadov pripadajúcich na jedného obyvateľa stúpajúci trend. (tabuľka č. 8). Kým v roku 2005 vzniklo v Trnavskom kraji 415 kg komunálneho odpadu na obyvateľa, tak v roku 2010 je to až 431 kg. Najviac KO za rok 2010 na jedného obyvateľa vzniklo v okrese Trnava, a to 473 kg/obyv., nasleduje okres Hlohovec so 439 kg KO na obyvateľa. Najmenej KO na obyvateľa vzniklo v roku 2010 v okrese Dunajská Streda.

Tabuľka č. 5	 Množstvo komunálnych odpadov v Trnavskom kraji  na obyvateľa za rok

| Názov | Počet obyvateľov | Množstvo KO v kg/obyv./rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dunajská Streda | 118046 | 347 | 399 | 414 | 469 | 435 | 419 |
| Galanta | 96262 | 327 | 317 | 340 | 383 | 412 | 391 |
| Hlohovec | 45239 | 293 | 373 | 370 | 366 | 395 | 439 |
| Piešťany | 64266 | 446 | 422 | 423 | 461 | 450 | 426 |
| Trnava | 128647 | 570 | 649 | 477 | 417 | 423 | 473 |
| Spolu | 452460 | 415 | 453 | 413 | 424 | 425 | 431 |

Zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka č. 6	 Množstvo komunálnych odpadov v obci Bohdanovce nad Trnavou na obyvateľa za rok

| Názov | Počet obyvateľov k 31.12.2010 | Množstvo KO v kg/obyv./rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Bohdanovce nad Trnavou | 1143* | 249,36 | 288,99 | 265,21 | 306,35 | 333,36 | 304,18 |

* pri ostatných rokoch boli na prepočet použité aktuálne počty obyvateľov obce Bohdanovce nad Trnavou v danom roku

Negatívne možno hodnotiť fakt, že množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov na jedného obyvateľa obce Bohdanovce nad Trnavou v jednotlivých rokoch mierne stúpa. V porovnaní s Trnavským krajom (431 kg / obyvateľ) a okresom Trnava (473 kg/ obyvateľ) je však toto množstvo výrazne nižšie, čo hodnotíme pozitívne. Dôvod vidíme v lepšej využiteľnosti biologicky rozložiteľných odpadov (tráva, lístie a pod.), ktoré obyvatelia kompostujú a ďalej používajú priamo vo svojich domácnostiach - záhradách.

Skládkovanie odpadov zostáva aj naďalej najčastejším spôsobom nakladania s komunálnymi odpadmi. Množstvo komunálnych odpadov ukladaných na skládky je v jednotlivých rokoch od 160 tisíc t v roku 2008 do 187 tisíc ton v roku 2006. V percentuálnom vyjadrení ide približne každoročne o 90 % skládkovaného komunálneho odpadu. Rastúci trend zaznamenalo materiálové zhodnocovanie komunálneho odpadu z 1,6 % v roku 2005 na 9,74 % v roku 2010. Energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov sa v Trnavskom kraji doposiaľ nevyužíva.

Tabuľka č. 7	Prehľad nakladania s komunálnym odpadom v Trnavskom kraji v rokoch 2005 – 2010

| Znak | Spôsob | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nakladania* | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % |
| 01 | materiálové zhodnocovanie | 3 | 1,60% | 9 | 4,39% | 12 | 6,45% | 6 | 3,11% | 15 | 7,81% | 19 | 9,74% |
| 02 | energetické zhodnocovanie | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 03 | ostatné zhodnocovanie | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,54% | 3 | 1,55% | 5 | 2,60% | 3 | 1,54% |
| 04 | zneškodňovanie skládkovaním | 177 | 94,15% | 187 | 91,22% | 166 | 89,25% | 158 | 81,87% | 172 | 89,58% | 173 | 88,72% |
| 05 | zneškodňovanie spaľovaním bez energetického využitia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 06 | zneškodňovanie ostatné | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,54% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 07 | iný spôsob zneškodňovania | 8 | 4,26% | 9 | 4,39% | 6 | 3,23% | 26 | 13,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|  | spolu | 188 | 100% | 205 | 100% | 186 | 100% | 193 | 100% | 192 | 100% | 195 | 100% |

Zdroj: SAŽP (RISO)

Tabuľka č. 8   Prehľad nakladania s KO v obci Bohdanovce nad Trnavou v rokoch 2005-2010

| Znak | Spôsob | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nakladania* | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % |
| 01 | materiálové zhodnocovanie | 10,15 | 4,17% | 17,91 | 6,12% | 19,59 | 6,68% | 21,1 | 6,16% | 17,5 | 4,65% | 23,46 | 6,75% |
| 04 | zneškodňovanie skládkovaním | 233,47 | 95,83% | 274,55 | 93,88% | 273,47 | 93,32% | 321,4 | 93,84% | 359,2 | 95,35% | 324,22 | 93,25% |
|  | spolu | 243,62 | 100% | 292,46 | 100% | 293,06 | 100% | 342,5 | 100% | 376,7 | 100% | 347,68 | 100% |

V obci Bohdanovce nad Trnavou rovnako ako v rámci Trnavského kraja sa skoro všetky odpady zneškodňujú a to ukladaním odpadu na skládky. Spôsob zhodnocovania odpadov využíva obec 100% zhodnocovanie materiálové, ktoré má v priebehu rokov stúpajúcu tendenciu a odpadové hospodárstvo obce Bohdanovce nad Trnavou sa tak uberá správnym smerom. Kým v roku 2006 sa v obci zhodnocovalo iba 4,17 % z KO, v roku 2010 je to už 6,75 % z KO, čím sa obec pomaly približuje k % materiálového zhodnocovania  Trnavského kraja.

Pre zjednodušenie analýzy nakladania s odpadmi sú v POH SR a následne aj v POH jednotlivých krajov činnosti zhodnocovania a zneškodňovania odpadov zaradené do siedmich skupín nakladania, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 9 	Skupiny nakladania s odpadmi

|  | Skupina nakladania | Kód nakladania |
| --- | --- | --- |
| 01 | zhodnocovania materiálové | R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 |
| 02 | zhodnocovania energetické | R1 |
| 03 | zhodnocovanie ostatné | R10, R13 |
| 04 | zneškodňovanie skládkovaním | D1, D3, D5, D12 |
| 05 | zneškodňovanie spaľovaním bez energetického využitia | D10 |
| 06 | zneškodňovanie ostatné | D2, D4, D8, D9, D13, D14, D15 |
| 07 | iný spôsob nakladania | DO*, O**, Z*** |
| *DO – odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti |  |
| **O – odovzdanie odpadu inému subjektu na ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie (zrušené vyhláškou MŽP SR č. 301/2008 Z.z. |
| s účinnosťou od 1.1.2009) |  |
| ***Z – zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie pred ďalším nakladaním s nimi |  |

Spôsoby nakladania s odpadmi – kódy nakladania

Zhodnocovanie odpadov

- R1 	Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

- R2 	Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.

- R3 	Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).*

*Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky

- R4 	Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

- R5 	Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.**

** Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov

- R6 	Regenerácia kyselín a zásad.

- R7 	Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní 	znečistenia.

- R8 	Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.

- R9 	Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.

- R10 	Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.

- R11 	Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.

- R12 	Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. ***

*** Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11

- R13 	Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Zneškodňovanie odpadov

- D1 	Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

- D2 	Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.).

- D3 	Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.).

- D4 	Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk).

- D5 	Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.).

- D6 	Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.

- D7 	Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.

- D8 	Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.

- D9 	Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.).

- D10 	Spaľovanie na pevnine.

- D11 	Spaľovanie na mori. *

* Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi, napríklad Dohovor o ochrane morského dna v oblasti Baltského mora

- D12 	Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.).

- D13 	Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. **

** Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo separovanie pred akoukoľvek činnosťou označenou D1 až D12

- D14 	Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13.

- D15 	Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia 	pred zberom na mieste vzniku).

## 2.1  	Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v obci v predchádzajúcom období s osobitným rozlíšením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na vytriedené zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Druh komunálnych odpadov

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je KO zaradený prioritne do skupiny 20, drobný stavebný odpad zaraďuje obec pod katalógové číslo skupiny 17.  Niektoré odpady zberané v obci je možné zaradiť do podskupiny Obaly č. 1501, ak je to opodstatnené, napríklad ak v skupine 20 sa daný druh odpadu nenachádza ako napríklad pri viacvrstvových kombinovaných obaloch (katalógové číslo odpadu 150105), obaloch znečistených nebezpečnými látkami (150110), opotrebovaných pneumatikách a pod. alebo ak ide výlučne o odpad z obalov, ktorý je už tak vytriedený, že sa v ňom nachádza iba odpad, ktorý je možné zaradiť do podskupiny č. 1501, napríklad pri obaloch z kovov  (150104) a ďalších.

Zoznam odpadov skupiny 20 a  odpadov z ostatných skupín katalógu odpadov, ktoré sa môžu v obci vyskytovať:

Tabuľka č. 10 	Zoznam potenciálne vznikajúcich odpadov

| Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kat. |
| --- | --- | --- |
| 15 01 | Obaly ( vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov ) |  |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O |
| 15 01 04 | Obaly z kovu | O |
| 15 01 05 | Kompozitné obaly | O |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O |
| 15 01 07 | Obaly zo skla | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 01 11 | Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál ( napr. azbest ) vrátane prázdnych tlakových nádob | N |
| 15 02 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy |  |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 | Odpady inak nešpecifikované |  |
| 16 01 | Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov ( vrátane strojov neurčených pre cestnú premávku ) a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel ( okrem 13,14,16 06, 16 08 ) |  |
| 16 01 03 | Opotrebované pneumatiky | O |
| 16 01 07 | Olejové filtre | N |
| 16 01 13 | Brzdové kvapaliny | N |
| 17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií ( vrátane výkopovej zeminy a kontaminovaných miest ) |  |
| 17 01 | Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika |  |
| 17 01 01 | Betón | O |
| 17 01 02 | Tehly | O |
| 17 01 03 | Obkladačky, dlaždice a kereamika | O |
| 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky | O |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
| 17 06 | Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest |  |
| 17 06 01 | Izolačné materiály obsahujúce azbest | N |
| 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok, alebo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 06 05 | Stavebné materiály obsahujúce azbest | N |
| 17 09 | Iné odpady zo stavieb a demolácií |  |
| 17 09 03 | Iné odpady zo stavieb a demolácií ( vrátane zmiešaných odpadov ) obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | O |
| 20 | Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu |  |
| 20 01 | Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem 15 01) |  |
| 20 01 01 | Papier a lepenka | O |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 08 | Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | O |
| 20 01 10 | Šatstvo | O |
| 20 01 11 | Textílie | O |
| 20 01 13 | Rozpúšťadlá | N |
| 20 01 14 | Kyseliny | N |
| 20 01 15 | Zásady | N |
| 20 01 17 | Fotochemické látky | N |
| 20 01 19 | Pesticídy | N |
| 20 01 21 | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N |
| 20 01 23 | Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | N |
| 20 01 25 | Jedlé oleje a tuky | O |
| 20 01 26 | Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | N |
| 20 01 27 | Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 20 01 28 | Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 | O |
| 20 01 29 | Detergenty obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 20 01 30 | Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 | O |
| 20 01 31 | Cytotoxické a cytostatické liečivá | N |
| 20 01 32 | Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 | O |
| 20 01 33 | Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie | N |
| 20 01 34 | Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 | O |
| 20 01 35 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti | N |
| 20 01 36 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O |
| 20 01 37 | Drevo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 20 01 38 | Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 01 40 | Kovy | O |
| 20 01 41 | Odpady z vymetania komínov | N |
| 20 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |  |
| 20 02 | Odpad zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov) |  |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad | O |
| 20 02 02 | Zemina a kamenivo | O |
| 20 01 03 | Iné biologicky nerozložiteľné odpady | O |
| 20 03 | Iné komunálne odpady |  |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |
| 20 03 02 | Odpad z trhovísk | O |
| 20 03 03 | Odpad z čistenia ulíc | O |
| 20 03 04 | Kal zo septikov | O |
| 20 03 06 | Odpad z čistenia kanalizácie | O |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O |
| 20 03 99 | Komunálne odpady inak nešpecifikované | O |

Zdroj komunálnych odpadov:

Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická (PO) osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ (ďalej len „FOP“), okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti PO a FOP. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich FO na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. KO sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktorú sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch PO, FO a občianskych združení

Zdrojom komunálnych odpadov sú aj FO, ktoré produkujú drobné stavebné odpady.

Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných FO v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej FO, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

Množstvo komunálneho odpadu v predchádzajúcich rokoch s osobitným rozlíšením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad o vytriedení zložiek komunálneho odpadu

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu

Jednotlivé druhy odpadov vznikajúcich v obci v období 2005 – 2013 vrátane ich katalógových čísel sú špecifikované v nasledujúcich tabuľkách a grafoch.

Údaje o množstvách a druhoch odpadov použitých v tomto POH vychádzajú z nasledovných zdrojov:

- hlásenia obce o vzniku odpadu a nakladaní s ním

- hlásenia obce do Štatistického úradu SR.

Tabuľka č. 11 	Vznik odpadov v rokoch 2005-2010

| kat. č. | názov odpadu | kat. | množstvo vzniknutých odpadov na území obce [t/rok] | prepočet na 1 oby v kg rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O | 1,2 | 1,4 | 10,55 | 10,25 | 6,67 | 6,27 | 5,49 |
| 20 01 02 | sklo | O | 3,2 | 7,9 | 3,65 | 5,95 | 6,49 | 6,86 | 6,00 |
| 20 01 39 | plasty | O | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 2,18 | 2,48 | 2,61 | 2,28 |
| 20 01 23 | vyradené ele. zariadenia obsahujúce chlór. uhľo. | N | 0 | 0,08 | 1,34 | 1,14 | 0,76 | 2,89 | 2,53 |
| 20 01 35 | vyradené ele. zariadenia obsahujúce neb. časti | N | 2,25 | 2,04 | 0,5 | 0,9 | 0,68 | 2,32 | 2,03 |
| 20 01 36 | vyradené ele. zariadenia iné ako NO | O | 0 | 2,47 | 0 | 0,68 | 0,42 | 2,51 | 2,20 |
| 20 01 33 | batérie a akumulátory | N | 1,7 | 1,42 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O | 198,3 | 206,72 | 229,69 | 236,01 | 238,63 | 244,49 | 213,90 |
| 20 03 07 | objemný odpad | O | 13,91 | 35,29 | 22,61 | 50,09 | 42,46 | 31,91 | 27,92 |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | O | 0 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 02 02 | zemina a kamenivo | O | 0 | 0 | 6,85 | 0 | 5,45 | 0 | 0,00 |
| 20 02 03 | Iné biologicky nerozložiteľné odpady | O | 0 | 7,24 | 5,58 | 9,35 | 3 | 1,99 | 1,74 |
| 17 09 04 | zmiešané odpady z stavieb a demolácií iné ako NO | O | 21,26 | 23,38 | 8,74 | 25,95 | 69,66 | 45,83 | 40,10 |
|  | spolu |  | 243,62 | 292,46 | 293,06 | 342,5 | 376,7 | 347,68 | 304,18 |

Graf č. 1: Vývoj a vznik separovateľných komodít v rokoch 2005 – 2010

Komentár

Ak porovnáme vývoj produkcie separovateľných komodít z KO za jednotlivé roky 2005-2010 môžeme sledovať nárast množstva vyseparovaných komodít a tiež nárast počtu separovaných druhov odpadov s výnimkou separácie papiera a batérií  Pre komoditu papier boli najúspešnejšie roky 2007 a 2008 kedy sa v obci Bohdanovce uskutočnil zber papiera aj formou školského zberu. Negatívne možno hodnotiť, že v rokoch 2009 a 2010 obec neeviduje separáciu batérií a akumulátorov.

Graf č. 2: Vývoj a vznik zmesového komunálneho odpadu a ostatných odpadov v rokoch 2005 – 2010, ktoré boli zneškodnené skládkovaním

Komentár

Ak porovnáme vývoj produkcie komunálnych odpadov za jednotlivé roky 2005-2010 môžeme sledovať nárast  produkcie zmesových komunálnych odpadov. Nárast produkcie zmesového komunálneho odpadu medzi východiskovým rokom 2005 a rokom 2010 je cca 46 t.

Je to spôsobené aj zvýšenou osvetou medzi občanmi obce, ktorí  majú na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu vhodné podmienky, odpad odovzdávajú, čím sa zabraňuje v rozširovaní čiernych skládok odpadov. Nárast je tiež zapríčinený zvýšeným počtom obyvateľstva v obci. V roku 2005 žilo v obci iba 977 obyvateľov,  v roku 2010 až 1143 obyvateľov, čo je nárast až o 166 obyvateľov.

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území obce v rokoch 2011 a 2012. Z hľadiska vyhodnotenia spôsobu nakladania s odpadmi budeme vyhodnocovať iba roky 2005-2010, pre ktoré platil predchádzajúci program SR a ktoré sú vyhodnotené aj v POH Trnavského kraja 2011-2015.

Tabuľka č. 12 	Vznik odpadov v rokoch 2011-2012

| kat. č. | názov odpadu | kat. | množstvo vzniknutých odpadov na území obce [t/rok] | prepočet na kg / 1 obyvateľ, rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |  |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O | 6,36 | 8,1 | 6,49 |
| 20 01 02 | sklo | O | 9,56 | 9,52 | 7,62 |
| 20 01 39 | plasty | O | 3,57 | 4,28 | 3,43 |
| 20 01 23 | vyradené ele. zariadenia obsahujúce chlór. uhľo. | N | 0,82 | 2,11 | 1,69 |
| 20 01 35 | vyradené ele. zariadenia obsahujúce neb. časti | N | 2,06 | 1,45 | 1,16 |
| 20 01 36 | vyradené ele. zariadenia iné ako NO | O | 0,8 | 1,34 | 1,07 |
| 20 01 40 | železné obaly | O |  |  | 0,00 |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O | 250,77 | 207,14 | 165,84 |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad - zhodnotenie | O |  | 36,36 | 29,11 |
| 20 03 07 | objemný odpad | O | 26,1 | 39,22 | 31,40 |
| 16 01 03 | opotrebované pneumatiky | O |  | 0,88 | 0,70 |
| 17 06 05 | stavebný odpad obsahujúci azbest | N |  |  | 0,00 |
| 17 09 04 | zmiešané odpady z stavieb a demolácií iné ako NO | O | 33,9 | 48,73 | 39,02 |
| 19 12 08 | textílie | O |  | 0,7 | 0,56 |
| 20 02 02 | zemina a kamenivo | O | 9,08 |  | 0,00 |
| 20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O | 2,02 | 6,21 | 4,97 |
| 15 01 04 | obaly z kovu | O |  |  | 0,00 |
|  | spolu |  | 345,04 | 366,04 | 293,07 |

Komentár

Tabuľka č. 12 uvádza okrem množstiev jednotlivých druhov odpadov aj prepočet množstva odpadov v kg na 1 obyvateľa v roku 2012. Na základe týchto údajov môžeme konštatovať, že v roku 2012 sa vyprodukovalo na jedného  obyvateľa cca o 4 % menej odpadov ako v roku 2010.

Občania obci majú vytvorené vhodnejšie podmienky na separovanie druhotných surovín a  vo väčšej miere a podieľajú na kompostovaní zelených odpadov priamo vo svojich záhradách, čím prispievajú k znižovaniu množstva evidovaných odpadov.

Separácia zhodnotiteľných odpadov v roku 2012 vztiahnutá na 1 obyvateľa je cca 22,7 kg. Údaj je vypočítaný pre separované komodity ( papier, plasty, sklo, elektroodpad , textil.a pneumatiky), v roku 2010 to bolo cca 20,5 kg/ osoba čo predstavuje mierny nárast. Z výpočtov je tiež vidno, že pričom množstvo celkového zmesového komunálneho odpadu na jedného obyvateľa  v obci voči roku 2010 klesá, množstvo zhodnocovaných odpadov na jedného obyvateľa stúpa.

V rokoch 2011-2012 rovnako ako aj v rokoch 2008-2010 môžeme negatívne hodnotiť absenciu separovania komodity batérie a akumulátory, resp. ich vznik a separácia nie je evidovaná.

## 2.2 	Triedený zber komunálnych odpadov

Kapitola uvádza údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky komunálnych odpadov je v obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov a o množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov.

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Triedeným zberom komunálneho odpadu je možné nahradiť primárne surovinové zdroje a šetriť tak životné prostredie.

Obec je povinná:

- zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo a biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

- umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácií na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného zberu elektroodpadu
z domácností,

- zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Systém triedeného zberu v obci Bohdanovce nad Trnavou Vrecový systém: v rodinných domoch ukladajú občania vytriedené zložky komunálneho odpadu do polyetylénových vriec. Vrecia sa v pravidelných intervaloch – 1 x mesačne odvážajú priamo z miesta bydliska obyvateľov. Umožnené je separovať papier, plasty, tetrapakové a kovové obaly. Zberné miesta na druhotné suroviny: Zberné miesto je tvorené zbernými nádobami. Ide o zberné nádoby na sklo a textil, ktoré sú rozmiestnené na strategických miestach v obci a o zberné nádoby na zmes druhotných surovín (papier, plasty, tetrapaky, plechovky) , ktoré sú umiestnené pred bytovými domami ako rovnocenný variant vrecového systému ktorý majú rodinné domy. Mobilný zber nebezpečných a problémových odpadov (najmä elektroodpad, farby, pneumatiky alebo jedlý olej): vykonáva sa spravidla 2 x ročne priamo spred rodinných domov a je určený pre všetkých obyvateľov Biologicky rozložiteľný materiál: zelený biologicky rozložiteľný odpad obyvatelia kompostujú priamo vo svojich záhradách, verejná zeleň je udržovaná mulčovaním, prípadne drvením drevného odpadu Školský zber a zber v predškolských zariadeniach: v prevažnej miere ide o zber novín a časopisov Elektroodpad z domácností sa môže odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t.j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj zariadení. Patria sem napr. : žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová kancelárska a komunikačná technika, mobily, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď. Použité prenosné batérie a akumulátory možno odovzdať aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov. Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekární na území obce, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom Harmonogram vývozu triedeného zberu je distribuovaný do každej domácnosti vždy pred začiatkom roka. Vyseparovaný odpad sa zváža do triediacej haly zmluvného partnera - .A.S.A. Trnava. Tu prichádza k ich prípadnému dotriedeniu na jednotlivé komodity, k vylúčeniu zložiek nevhodných na separáciu, lisovaniu do balíkov alebo do inej formy potrebnej na expedíciu. Vytriedené druhotné suroviny sú potom priebežne odvážané ku konečným spracovateľom na zhodnotenie. Pri zhodnocovaní nebezpečného odpadu a pneumatík sa odpad zváža na dočasné uloženie do zberného dvoru zmluvného partnera a následne konečným spracovateľom na zhodnotenie lebo zneškodnenie. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa vykonáva ukladaním drevného odpadu na určených miestach v obci, podrvením odpadu a jeho použitím v obci (napr. náhrada za mulčovaciu kôru), prípadne odvozom do kompostárne. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi sú upravené všeobecne záväzným nariadením, ktoré je občanom k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo na webovej stránke obce. V obci Bohdanovce nad Trnavou je zavedený triedený zber pre nasledovné zložky komunálneho odpadu: Zložky komunálneho odpadu, s ktorými sa na území obce nakladá oddelene sú: papier a lepenka, Patria sem : použité krabice, hárky, obaly, ilustrované periodiká a časopisy, roztrhaný kancelársky papier, noviny, odrezky lepenky, knihárske odrezky, knihy, priamoprepisovacie papiere, drevité kancelárske papiere, biele dokumenty, biely magazínový a novinový papier a odrezky biele, nenatierané, hnedá vlnitá lepenka, krycie vrstvy z kraft alebo testlineru, vrecia zo sulfátového papiera, použité a nové. Na obaloch výrobkov z papiera je značka trojuholníka so šípkami, ktorá je zvyčajne doplnená číslom, alebo skratkou a označuje druh materiálu, z ktorého je obal vyrobený. sklo Patria sem: sklené obaly a poháre od zavarenín, neznečistené fľaše od nápojov, číre tabuľové sklo, rozbité poháre, črepy z uvedených sklených obalov Na obaloch výrobkov je značka trojuholníka so šípkami, ktorá je zvyčajne doplnená číslom, alebo skratkou a označuje GL plasty Patria sem: najmä výrobky vyrobené z materiálov: PET (polyetylén tereftalát) – hlavne fľaše a iné duté nádoby ..., PP (polypropylén) – tégliky od mliečnych výrobkov, fólie, uzávery fliaš, hračky ..., PE (polyetylén) – fólie, vrecká, tašky, hrubostenné fľaše(motorový olej), hračky ..., PS (polystyrén) – tégliky od mliečnych výrobkov, obaly, izolačné prvky ..., PVC (polyvinylchlorid) – technické obaly, obrusoviny, hračky ..., Odpady z plastov v obci tvoria najmä PET fľaše, obaly z plastu, prepravky, fólie, stavebné dielce, podlahoviny, konštrukčné prvky. Na obaloch výrobkov je značka trojuholníka so šípkami, ktorá je zvyčajne doplnená číslom, alebo skratkou a označuje druh materiálu, z ktorého je obal vyrobený. kovy, obaly z kovov Kovové obaly môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín: zo železa a ocele Obalový materiál v podobe oceľového plechu rôznych hrúbok a povrchového spracovania, napríklad konzervy, sudy, bubny, kanistre, plechovky, škatule, uzávery, veká a pod. z hliníka a jeho zliatin Hliník je efektívnym, spoľahlivým a vizuálne atraktívnym obalom, napríklad konzervy, hliníkové dózy, zuby, sudy, plechovky, fólie atď. Spolu s vysokou funkčnosťou je výhodou hliníkových obalov ich nízka hmotnosť, vysoká tvarovateľnosť, možnosť veľmi dobrej recyklácie. Z hliníkových obalov je 80% použitých na farmaceutiká, kozmetické výrobky a chemikálie. Fe Alu viacvrstvové kombinované materiály – kompozitné obaly (tetrapaky) Patria sem: použitých obalov z „nápojových kartónov Na obaloch výrobkov je značka trojuholníka so šípkami, ktorá je zvyčajne doplnená číslom, alebo skratkou a označuje druh materiálu, z ktorého je obal vyrobený. biologicky rozložiteľný komunálny odpad Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy BRO, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. Môžeme ich rozdeliť na 3 skupiny: Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologický rozložiteľný odpad Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od FO a jedlé oleje a tuky Iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenka , textílie , drevo, odpad z trhovísk, kal zo septikov šatstvo a textílie Patria sem: čisté a suché šatstvo ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň ) topánky ( iba v pároch, nezničené ) doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ) plyšové hračky zložky odpadu s obsahom škodlivín a iné problémové odpady Zoznam triedeného zberu KO s obsahom škodlivín, elektroodpadu a problémových odpadov z domácnosti zberaných v obci: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje a tuky a iné ako uvedené v 20 01 25 t.z. iné ako jedlé oleje, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory uvedené a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné obsahujúce nebezpečné látky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené , obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, prípadne kontaminované nebezpečnými látkami, absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, lieky a liečivá, opotrebované pneumatiky. Odpady môžu obyvatelia odovzdať v rámci organizovaného zberu minimálne 2 krát za rok. objemný (nadrozmerný) odpad, Objemný odpad z domácností predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používaných nádob na KO v obci. Medzi objemný odpad patrí napr.: nábytok, dvere, nádoby, koberce, okná a pod. drobný stavebný odpad, K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Obyvateľstvu môže vzniknúť aj stavebný odpad obsahujúci azbest. S týmto druhom môžu nakladať iba organizácie oprávnené na nakladanie, ktorých oprávnenie je vydané Úradom pre verejné zdravotníctvo a tým pádom nespadajú pod drobné stavebné odpady o ktoré sa podľa zákona je povinná starať obec. k) staré vozidlá So starými vozidlami môže nakladať iba autorizované zariadenie na spracovanie starých vozidiel, preto nie sú zahrnuté do systému zberu KO v obci.

Množstvo jednotlivých vytriedených komunálnych odpadov v jednotlivých rokoch 2005 – 2012 je uvedené v tabuľke č. 11 a 12.

Nasledujúce tabuľky a grafy znázorňujú spôsob nakladania s jednotlivými odpadmi v rokoch 2005 – 2010. Obec zabezpečila materiálové zhodnotenie vyseparovaných komodít ako je papier, plasty, sklo, kovové obaly, elektroodpady. Zmesový komunálny odpad, objemný odpad a stavebný odpad bol v rokoch 2005-2010 zneškodnené skládkovaním.

Z údajov v tabuľkách možno konštatovať, že obec Bohdanovce nad Trnavou nevykazuje samostatne niektoré významné druhy KO, pričom má  zavedený systém zberu ako napr.:

- biologicky rozložiteľné odpady, nakoľko sa využíva domáce kompostovanie. Zvyšok BRO tvorí však naďalej významnú zložku zmesových komunálnych odpadov - podľa odhadov až do  30%.

- viacvrstvové kombinované materiály (tetrapakové krabice z nápojov)

- textil

- batérie, oleje, žiarivky a pod. – odovzdávane v rámci spätného odberu napr. NAY elektrodom a pod.

Tabuľka č. 13 	Vznik odpadov v rokoch 2005-2006 a nakladanie s nimi

| Kat. č. | Názov odpadu | kat | ROK 2005 | ROK 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zhodnotenie | zneškodnenie | zhodnotenie | zneškodnenie |
|  |  |  | mater. | ene. | iné | sklád. | spaľ. | iné | mater. | ene. | iné | sklád. | spaľ. | iné |
|  |  |  | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O | 1,2 | 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 02 | sklo | O | 3,2 | 1,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 | 2,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 39 | plasty | O | 1,8 | 0,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 0,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 23 | vyradené ele. zariadenia obsahujúce chlór. uhľo. | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 35 | vyradené ele. zariadenia obsahujúce neb. časti | N | 2,25 | 0,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 | 0,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 36 | vyradené ele. zariadenia iné ako NO | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,47 | 0,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 33 | batérie a akumulátory | O | 1,7 | 0,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 | 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |  |  |  |  |  |  | 198,3 | 81,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,72 | 70,7% |  |  |  |  |
| 20 03 07 | objemný odpad | O |  |  |  |  |  |  | 13,91 | 5,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,29 | 12,1% |  |  |  |  |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 | 0,7% |  |  |  |  |
| 20 02 02 | zemina a kamenivo | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0% |  |  |  |  |
| 20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,24 | 2,5% |  |  |  |  |
| 17 09 04 | zmiešané odpady z stavieb a demolácií iné ako NO | O |  |  |  |  |  |  | 21,26 | 8,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,38 | 8,0% |  |  |  |  |
|  | spolu |  | 10,15 | 4,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,47 | 95,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,91 | 6,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,55 | 93,9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | spolu zhodnotenie + zneškodnenie |  |  | 243,62 | 100,0% |  |  | 292,46 | 100,0% |  |

Graf č. 3 podiel zhodnocovaných a zneškodňovaných odpadov rok 2005 	    			Graf č. 4 podiel zhodnocovaných a zneškodňovaných odpadov rok 2006

Tabuľka č. 14 	Vznik odpadov v rokoch 2007-2008 a nakladanie s nimi

| Kat. č. | Názov odpadu | kat | ROK 2007 | ROK 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zhodnotenie | zneškodnenie | zhodnotenie | zneškodnenie |
|  |  |  | mater. | ene. | iné | sklád. | spaľ. | iné | mater. | ene. | iné | sklád. | spaľ. | iné |
|  |  |  | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O | 10,55 | 3,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,25 | 3,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 02 | sklo | O | 3,65 | 1,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 1,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 39 | plasty | O | 2,1 | 0,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,18 | 0,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 23 | vyradené ele. zariadenia obsahujúce chlór. uhľo. | N | 1,34 | 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 | 0,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 35 | vyradené ele. zariadenia obsahujúce neb. časti | N | 0,5 | 0,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 0,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 36 | vyradené ele. zariadenia iné ako NO | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 33 | batérie a akumulátory | O | 1,45 | 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |  |  |  |  |  |  | 229,69 | 78,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,01 | 68,9% |  |  |  |  |
| 20 03 07 | objemný odpad | O |  |  |  |  |  |  | 22,61 | 7,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,09 | 14,6% |  |  |  |  |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 02 02 | zemina a kamenivo | O |  |  |  |  |  |  | 6,85 | 2,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O |  |  |  |  |  |  | 5,58 | 1,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,35 | 2,7% |  |  |  |  |
| 17 09 04 | zmiešané odpady z stavieb a demolácií iné ako NO | O |  |  |  |  |  |  | 8,74 | 3,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,95 | 7,6% |  |  |  |  |
|  | spolu |  | 19,59 | 6,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,47 | 93,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,1 | 6,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,4 | 93,8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | spolu zhodnotenie + zneškodnenie |  |  | 293,06 | 100,0% |  |  | 342,5 | 100,0% |  |

Graf č. 5 podiel zhodnocovaných a zneškodňovaných odpadov rok 2007				Graf č. 6 podiel zhodnocovaných a zneškodňovaných odpadov rok 2008

Tabuľka č. 15 	Vznik odpadov v rokoch 2009-2010 a nakladanie s nimi

| Kat. č. | Názov odpadu | kat | ROK 2009 | ROK 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zhodnotenie | zneškodnenie | zhodnotenie | zneškodnenie |
|  |  |  | mater. | ene. | iné | sklád. | spaľ. | iné | mater. | ene. | iné | sklád. | spaľ. | iné |
|  |  |  | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O | 6,67 | 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 | 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 02 | sklo | O | 6,49 | 1,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,86 | 2,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 39 | plasty | O | 2,48 | 0,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 | 0,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 23 | vyradené ele. zariadenia obsahujúce chlór. uhľo. | N | 0,76 | 0,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 | 0,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 35 | vyradené ele. zariadenia obsahujúce neb. časti | N | 0,68 | 0,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 0,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 36 | vyradené ele. zariadenia iné ako NO | O | 0,42 | 0,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 | 0,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 33 | batérie a akumulátory | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |  |  |  |  |  |  | 238,63 | 63,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,49 | 70,3% |  |  |  |  |
| 20 03 07 | objemný odpad | O |  |  |  |  |  |  | 42,46 | 11,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,91 | 9,2% |  |  |  |  |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 02 02 | zemina a kamenivo | O |  |  |  |  |  |  | 5,45 | 1,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 | 0,6% |  |  |  |  |
| 17 09 04 | zmiešané odpady z stavieb a demolácií iné ako NO | O |  |  |  |  |  |  | 69,66 | 18,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,83 | 13,2% |  |  |  |  |
|  | spolu |  | 17,5 | 4,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,2 | 95,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,46 | 6,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,22 | 93,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | spolu zhodnotenie + zneškodnenie |  |  | 376,7 | 100,0% |  |  | 347,68 | 100,0% |  |

Graf č. 7 podiel zhodnocovaných a zneškodňovaných odpadov rok 2009			         Graf č. 8 podiel zhodnocovaných a zneškodňovaných odpadov rok 2010

# VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU

Obec Bohdanovce nad Trnavou si stanovila v smernej časti programu odpadového hospodárstva obce do roku 2005 nižšie uvedené ciele a plnila ich nasledovne:

Tabuľka č. 16 	Hodnotenie plnenia cieľov predchádzajúceho programu

| Cieľ: 1.) | Informovanosť občanov o nakladaní s komunálnymi odpadmi, propagácia. |
| --- | --- |
| Plnenie: | Informovanosť bola zabezpečená reláciami v miestnom rozhlase. |
| Cieľ: 2.) | Rozširovanie separovaného zberu. |
| Plnenie: | Tento cieľ bol splnený, rozšírili sme zber na 6 komodít. |
| Cieľ: 3.) | Vybudovanie kanalizácie. |
| Plnenie: | Cieľ bol splnený čiastočne. Časť obce je odkanalizovaná, ostatné časti sú riešené etapovito. |
| Cieľ: 4.) | Využívanie odpadov kompostovaním. |
| Plnenie: | Cieľ bol splnený. Obec zabezpečila kompostovanie odpadu. |
| Cieľ: 5.) | Uprednostňovanie nákupu tovarov balených vo vratných obaloch, obmedzovanie nakupovania výrobkov s krátkou životnosťou. |
| Plnenie: | Tento cieľ nebol splnený, nakoľko spôsob života sa príchodom veľkých obchodných reťazcov zmenil aj na vidieku. |

# ZÁVȀZNÁ ČASŤ PROGRAMU

Do záväznej časti programu sú premietnuté princípy riadenia odpadového hospodárstva a cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi odpadov (prúdy odpadov), ako aj opatrenia na ich dosiahnutie.

Do záväznej časti sú premietnuté ciele a hierarchia odpadového hospodárstva.

Účelom odpadového hospodárstva je:

- predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,

- zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím, alebo inými procesmi umožňujúcimi získanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),

- využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) alebo b),

- zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a), b) alebo c).

Pokiaľ ide o ciele, ktoré sa majú v odpadovom hospodárstve dosiahnuť, tie sú primárne dané Európskou úniou a je na členskom štáte, aby vhodnými opatreniami ustanovené ciele splnil. Slovenská republika má ciele ustanovené jednak vo vnútroštátnych predpisoch, ale aj v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015 (ďalej len „POH SR 2011-2015“), ktoré sa odvíjajú od cieľov stanovených Európskou úniou.

Viaceré opatrenia v POH SR 2011-2015, ktoré majú napomôcť k dosiahnutiu cieľa,  majú ako termín plnenia  nový zákon o odpadoch, pričom z textu tohto strategického dokumentu je možné vyvodiť cieľ a smerovanie odpadového hospodárstva. Odpadové hospodárstvo by vo svojom budúcom vývoji malo smerovať k dôslednejšiemu dodržiavaniu hierarchie odpadového hospodárstva, k predchádzaniu vzniku odpadov a obmedzovaniu ich množstva. Pri budovaní a prevádzkovaní zariadení na nakladanie s odpadmi uprednostňovať moderné a perspektívne technológie, ktoré spĺňajú požiadavky najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov.

Na základe údajov z ostatných miest a obcí možno konštatovať, že pretrváva pomerne nízka úroveň triedeného zberu.

Miera využitia existujúcej infraštruktúry je  nízka, ale pozitívom je, že medziročne stúpa.

Najzávažnejším je však zistenie, že úroveň triedeného zberu už tretí rok stagnuje, pričom však štatisticky prišlo k celkovému nárastu vyprodukovaného komunálneho odpadu v prepočte na jedného obyvateľa.

Rast životnej úrovne je zvyčajne sprevádzaný aj rastom produkcie komunálnych odpadov (priemer EÚ 503 kg/rok/obyvateľ), na základe čoho možno predpokladať, že množstvo produkovaných odpadov bude naďalej rásť.

Pokiaľ triedený zber v mestách a obciach nedostane nový impulz, tak s istotou môžeme už teraz konštatovať, že v prípade rastu produkovaného komunálneho odpadu nedokážeme splniť strategický cieľ z Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015 a neznížime množstvo komunálnych odpadov ukladaných na skládky.

## 4.1. Predpokladaný vznik komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu rok 2014 a 2015

Predpokladaný vznik komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu s členením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na jednotlivé vytriedené zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu

Tabuľka č. 17: Údaje o prúdoch odpadov pre východiskový rok a cieľový rok

| Kat. č. Druhy odpadov Kat. ROK 2014 ROK 2015 Množstvo zhodnotenie zneškodnenie Množstvo zhodnotenie zneškodnenie odpadov Mat. Ener. Spaľ. Sklá. iné odpadov Mat. Ener. Spaľ. Sklá. iné t % % % % % % t % % % % t % Ostatné O 388,78 98% 10% 7% 0% 83% 0% 383 98% 35% 7% 0% 58% 0% Nebezpečné N 6,28 2% 99% 1% 0% 0% 0% 6,4 2% 99% 1% 0% 0% 0% Spolu 395,06 100% 389,4 100% 20 01 01 papier a lepenka O 9,72 2% 100% 0% 0% 0% 0% 20 5% 100% 0% 0% 0% 0% 20 01 02 sklo O 11,42 3% 100% 0% 0% 0% 0% 20 5% 100% 0% 0% 0% 0% 20 01 39 plasty O 5,14 1% 100% 0% 0% 0% 0% 10 3% 100% 0% 0% 0% 0% 20 01 40, 15 01 04 železné obaly O 0,50 0% 100% 0% 0% 0% 0% 1 0% 100% 0% 0% 0% 0% 20 02 01 bio rozložiteľný odpad O 5,00 1% 100% 0% 0% 0% 0% 35 9% 100% 0% 0% 0% 0% 20 02 03 bio nerozložiteľné O 5,00 1% 0% 0% 0% 100% 0% 5 1% 0% 0% 0% 100% 0% 20 03 01 zmesový komun. o. O 250,00 63% 0% 10%* 0% 90% 0% 210 54% 0% 10%* 0% 90% 0% 20 03 07 objemný odpad O 40,00 10% 0% 50% 0% 50% 0% 30 8% 0% 50% 0% 50% 0% 16 01 03 opotrebované pneumatiky O 1,00 0% 50% 50% 0% 0% 0% 1 0% 50% 50% 0% 0% 0% 17 ... stavebný odpad O 60,00 15% 50% 0% 0% 50% 0% 50 13% 50% 0% 0% 50% 0% 19 12 08 textílie O 1,00 0% 100% 0% 0% 0% 0% 1 0% 100% 0% 0% 0% 0% 20 01 23, 20 01 35 nebezpečné elektro spolu N 5,88 1% 100% 0% 0% 0% 0% 6 2% 100% 0% 0% 0% 0% 20 01 26 oleje N 0,20 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0,2 0% 50% 50% 0% 0% 0% 20 01 33 batérie a akumulátory N 0,20 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0,2 0% 100% 0% 0% 0% 0% spolu OO O 388,78 98% 383 98% spolu NO N 6,28 2% 6,4 2% spolu všetko N+O 395,06 100% 389,4 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pozn.	* zhodnotenie - výroba alternatívneho paliva

** zneškodnenie - úprava odpadov a následne ich zneškodnenie skládkovaním

Údaje uvedené v tabuľke č. 17 pre východiskový rok programu sa v jednotlivých položkách uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov; údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.

## 4.2  	Ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov

## A	Všeobecné ciele a opatrenia

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva  je najmä odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. K tomu je potrebné:

- zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a podpora opätovného použitia výrobkov (plány prevencie)

- zaviesť integrované systémy nakladania s odpadmi v danom území, ktoré by boli spojené s racionálnym využitím energie vyrobenej z odpadov v tomto území

- zaviesť podporu používania materiálov získaných z recyklovaných odpadov na výrobu výrobkov a zlepšenie trhových podmienok pre takéto materiály

- zvýšiť mieru materiálového zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnocovania odpadov.

Ciele pre prúdy odpadov:

Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady

Stanovenie cieľov pre komunálne odpady vychádza z novej rámcovej smernice o odpade. Ciele pre biologicky rozložiteľné odpady vychádzajú z vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorou bola transponovaná smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov. Na základe toho boli pre komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady stanovené nasledovné ciele:

- do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácnosti ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov,

- do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,

- do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 45 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,

Opatrenia:

Na dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:

- zefektívnenie systému separovaného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom  budovania dostatočných kontajnerových kapacít v obci, budovania nových zberných a separačných miest s dostatočnou kapacitou a technickým vybavením, obnovy existujúcich zberných a separačných miest zameranej na zvyšovanie kapacity a zlepšenie technického vybavenia, vybudovanie zberných miest na separovaný zber biologických odpadov s potrebným technickým vybavením

- separovaný zber kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad realizovať v súlade so Stratégiou znižovania ukladania BRKO na skládky odpadov schválenou uznesením vlády SR č. 904/2010 zo dňa 15.12.2010

- zvyšovanie zapojenia verejnosti do separovaného zberu

- informačná, osvetová a propagačná činnosť

- pre odpady z obalov a odpady z výrobkov z papiera, skla, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov uprednostňovať materiálové zhodnotenie

- podporovať výrobu tuhých alternatívnych palív z odpadov z obalov a z výrobkov tam, kde nie je možná ich recyklácia,

- dôsledné triedenie v mieste ich vzniku a zabrániť kontaminácii KO vytriedenými odpadmi z domácností

- pravidelným informovaním obyvateľstva obce o stave odpadového hospodárstva obce, o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch ale aj o stave iných zložiek okolitého životného prostredia zvyšovať environmentálnu úroveň a ich povedomie tak, aby sa dosiahlo rozvážne environmentálne správanie každého jednotlivca,

- v starostlivosti o životné prostredie uplatňovať princíp zavádzania preventívnych opatrení s cieľom predchádzať vzniku nepriaznivých vplyvov svojich činností a služieb ako aj ovplyvňovať nepriame aspekty svojich dodávateľov a zmluvných partnerov,

- maximálne sa snažiť o druhotné využitie odpadov recykláciou pred ich zneškodnením ako aj šetriť primárne surovinové zdroje,

Podľa nášho odhadu sa podiel zhodnotených biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu pohybuje na úrovni cca 15 – 20%. Dôvodom je predpoklad, že väčšina obyvateľov obce žije v rodinných domoch so záhradou, často i s chovom domácich zvierat, teda bežné biologicky rozložiteľné zložky komunálneho odpadu (kuchynský odpad) je zhodnotený na domácich, záhradných kompostoch alebo ako potrava pre domáce zvieratá. Tento podiel je však ťažké presnejšie vyčísliť.

POH Trnavského kraja do roku 2015 stanovilo ciele pre BRKO uvedené v nasledujúcej tabuľke

Tabuľka č. 18: ciele pre BRKO 2015

| činnosť | Cieľ pre BRKO v % |
| --- | --- |
| materiálové zhodnocovanie | 77% |
| energetické zhodnocovanie | 6% |
| zneškodnenie spaľovaním | 0% |
| zneškodnenie skládkovaním | 6% |
| Iné | 8% |

Biologické odpady

Biologické odpady sú definované v novej rámcovej smernici o odpade a na základe požiadaviek tejto smernice boli stanovené nasledovné ciele pre biologické odpady:

- zaviesť separovaný zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie alebo anaeróbne spracovanie odpadu; v prípade odpadov z potravín zabezpečiť zhodnotenie 90 % vzniknutých odpadov a z toho 80 % využiť na výrobu bioplynu a 20 % na výrobu kompostu;

- spracúvať biologický odpad spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného prostredia

- zvýšiť podiel zhodnocovania čistiarenských kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne odpadové vody za účelom zlepšenia pôdnych vlastností najmenej na 85 % z celkového množstva vzniknutých čistiarenských kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne odpadové vody.

Opatrenia:

- budovať zberné miesta na triedený zber BRO, vrátane kuchynských a reštauračných odpadov s potrebným technickým vybavením

- dôsledne triediť odpady v mieste ich vzniku

- zvyšovať zapojenie verejnosti do triedeného zberu informačnou, osvetovou a propagačnou činnosťou

Elektroodpady

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je:

- dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu a oddeleného zberu dosiahlo aspoň 4 kg na jedného obyvateľa za rok

Opatrenia:

- zlepšenie systému oddeleného zberu elektroodpadov na území miest a obcí (potrebná spolupráca samosprávy a výrobcov)

- zvyšovanie informovanosti obyvateľstva o možnostiach spätného odberu elektroodpadov

- zvyšovanie informovanosti obyvateľstva o zákaze zmiešavania predovšetkým malých

domácich spotrebičov s komunálnym odpadom

Opotrebované batérie a akumulátory

- v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi dosiahnuť zberový podiel najmenej 45 % do 26. septembra 2016, pre automobilové a priemyselné batérie a akumulátory 96 % až 98 %. Pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie u autorizovaného spracovateľa (v rámci predpisov platných v danej krajine EÚ).

Opatrenia:

- zavedenie systému oddeleného zberu a spätného odberu použitých prenosných batérií a akumulátorov

- informovanie verejnosti o miestach na odovzdávanie použitých prenosných batérií a akumulátorov

Opotrebované pneumatiky

Pri stanovovaní cieľov pre opotrebované pneumatiky sa vychádzalo zo zákona o odpadoch ktorý podľa § 18 ods. 3 písm. g) bod 4 zakazuje vykonávať  skládkovanie opotrebovaných pneumatík z údajov.

Na základe uvedeného boli pre opotrebované pneumatiky stanovené nasledovné ciele:

- žiadne skládkovanie opotrebovaných pneumatík

- zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík pre rok 2015 v zmysle tabuľky č. 19

| Tabuľka č. 19: ciele pre opotrebované pneumatiky |  |
| --- | --- |
| činnosť | Limit činnosti % hmotnosti vzniknutého odpadu |
| materiálové zhodnocovanie | do 50% |
| energetické zhodnocovanie | do 45% |
| iný spôsob nakladania | do 5% |

Opatrenia:

- zlepšenie systému zberu opotrebovaných pneumatík

- podpora budovania zberných miest na odovzdávanie opotrebovaných pneumatík

Stavebný odpad a odpad z demolácií

Pre stavebný odpad a odpad z demolácií sú stanovené nasledovné ciele:

- do konca roka 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu (s výnimkou odpadu 170504 – zemina a kamenivo kategórie O) najmenej na 35% hmotnosti vzniknutého odpadu

Opatrenia:

- dôsledne triediť odpady v mieste ich vzniku

- nekontaminovanú pôdu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác nepovažovať za odpad, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave

Odpadové oleje

Nová rámcová smernica o odpade zachováva povinnosť členských štátov zabezpečiť zber odpadových olejov, ale už bez uprednostňovania ich regenerácie.

Pre opotrebované oleje boli stanovené nasledovné ciele na rok 2015

| Tabuľka č. 20: ciele pre odpadové oleje |  |  |
| --- | --- | --- |
| činnosť | Limit činnosti (k celkovej hmotnosti vzniknutých odpadových olejov) % |
| materiálové zhodnocovanie | 60% |
| energetické zhodnocovanie | 40% |

Opatrenia:

- zvyšovať množstvo vyzbieraných odpadových olejov

- zavedenie oddeleného zberu odpadových olejov podľa druhov

## B	Konkrétne ciele a opatrenia v OH pre obec Bohdanovce nad Trnavou do roku 2015

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva obce Bohdanovce nad Trnavou do roku 2015 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj obmedzovanie využívania zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá je definovaná v článku 4 novej rámcovej smernice o odpade (smernica EP a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc). Na dosiahnutie všeobecných cieľov v OH si obec Bohdanovce nad Trnavou stanovila čiastkové ciele, ktoré sú zároveň opatreniami a činnosťami vedúcemu k splneniu všeobecných cieľov.

Tabuľka č. 21: ciele pre OH 2015

| Konkrétne ciele OH obec Bohdanovce nad Trnavou= opatrenia na dosiahnutie všeobecných cieľov vyplývajúcich z POH Trnavského kraja, POH SR a ES | Činnosti vedúce k splneniu cieľa |
| --- | --- |
| 1. Zavedenie systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov | Zaviesť spracovanie drevného odpadu drvením pomocou drviča priamo v obci |
| 2. Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu aspoň na 50 kg na obyvateľa do roku 2015. | Rozšírenie separovaných zložiek komunálnych odpadov o kompozitné obaly, nebezpečný odpad (obaly od syntetických farbív a lakov, resp. iných chemikálií, ...) šatstvo, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, obaly z kovu, jedlé oleje a tuky, odpadové oleje, neznečistený drobný stavebný odpad, žiarivky s obsahom ortuti, opotrebované pneumatiky, drevný objemný odpad |
| 3. Zvýšiť kvalitu vyseparovaných zložiek odpadu. | Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov, formou osvety, propagácie |
| 4. Zavedenie dlhodobého vzdelávacieho a informačného systému pre všetky skupiny obyvateľstva, aktívne zapojenie miestnych základných a materských škôl. | Zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov. |
| 5. Organizovať separovaný zber v komunálnej sfére tak, aby sa dosiahli pokroky v úrovni separácie odpadov podľa tabuľky č. 17 |  |
| 6. Obec upraví formou VZN systém separovaného zberu odpadov na území obce a organizačne zabezpečí jeho vykonávanie pôvodcami odpadov s podporou služieb externých dodávateľov v oblasti odpadového hospodárstva |  |
| 7. V prevádzke systému separovaného zberu odpadov sa uplatní princíp znečisťovateľ platí, jeho vykonávanie je upravené v rámci systému daní a poplatkov schváleného zastupiteľstvom obce na príslušné rozpočtové obdobie | Vypracovať a schváliť nové VZN |
| 8. Zvýšiť materiálové zhodnocovanie komunálnych odpadov zo 6 % v roku 2010 na 35% v roku 2015. | Podporovať separovaný zber využiteľných druhov odpadu (PET fľaše, papier, kovy, bioodpad),vybudovať systém zberu BRKO a zabezpečiť ich materiálové zhodnocovanie napr. kompostovaním prostredníctvom dlhodobých zmluvných vzťahov o odbere na zhodnocovanie tohto odpadu. |
| 9. Znížiť zneškodňovanie komunálnych odpadov skládkovaním. | Rozšíriť separovanie zhodnotiteľných odpadov, pre ktoré existujú spracovateľské kapacity (olovené batérie, opotrebované oleje, biologicky rozložiteľné odpady zhodnocovať kompostovaním, stavebné odpady – recyklácia a ich opätovné použitie, využitie zmesového komunálneho odpadu na výrobu tzv. alternatívneho paliva a pod. ) |
| 10. Obec bude rozvíjať, prehlbovať a zdokonaľovať systém separovaného zberu odpadov tak, aby bolo: zneškodňovanie odpadov v súlade s novelizovanou legislatívou, boli priebežne vytvárané podmienky pre zhodnocovanie odpadov, ktoré sa v súčasnosti nedajú zhodnotiť, zneškodňovanie nevyužiteľných odpadov environmentálne vhodným spôsobom, ukladanie odpadov len na vyhovujúcich skládkach odpadov |  |

Tabuľka č. 22: Ciele separovaného zberu komunálnych odpadov

| Rok | Množstvo vyseparovaného odpadu v kg/ obyvateľa | Podiel obyvateľov zapojených do separovaného zberu v % |
| --- | --- | --- |
| 2010 (skutočnosť, obec ) | 20,53 | 70 (odhad ) ℅ |
| 2015 (cieľ podľa POH SR) | 50,0 | 80 ℅ |

Z komodít určených v POH Trnavského kraja sa v Obci Bohdanovce nad Trnavou v období platnosti POH predpokladá produkcia  odpadov uvedených v tabuľke č. 17.

Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku  odpadov

Jedným z opatrení, ktorým je možné v obci znížiť podiel odpadov a to v oblasti zmesového komunálneho odpadu je zaviesť dôslednejšie separovanie všetkých využiteľných zložiek z komunálneho odpadu t.j. maximálne znížiť podiel papiera, skla, plastov resp. iných obalov (hliníkové, kombinované a pod., vrátane obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok) z komunálneho odpadu a zabezpečiť jeho zhodnotenie. Tým sa vylúči kontaminácia s ostatným odpadom. Odvozom odpadov oprávnenými firmami na miesta určené v súlade so zákonom o odpadoch sa zamedzí vývozu odpadov na nelegálne skládky.

Obyvatelia budú vyzývaní k iniciatívam a návrhom k zlepšeniu životného prostredia, čistoty obce a odpadového hospodárstva. Obecný úrad zvýši počet kontrol so zameraním na odpady.

## 4.3  	Údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov

Uvádzajú sa konkrétne systémy zberu zavedené v obci vrátane triedeného zberu komunálnych odpadov a konkrétne opatrenia na zvýšenie množstva komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov.

Systém zberu KO v obci Bohdanovce nad Trnavou je detailne popísaný v časti 2.2.

Stručný popis systému zberu a konkrétne opatrenia na zvýšenia množstva KO v systéme triedeného zberu:

Zmesový komunálny odpad

Interval zberu: 1 x za 14 dní

Umiestnenie: nádoby 120l, 240 l, 1100 l

Miesto a spôsob odberu odpadu: priamo na mieste vzniku zberovou spoločnosťou

Zberová spoločnosť: .A.S.A. Trnava spol. s r.o.

Miesto uloženie odpadu: skládka ostatých odpadov Trnava -  Zavarská cesta

Opatrenia na zníženie množstva KO:

- Obmedziť počet a veľkosť nádob na domácnosť v závislosti od počtu osôb žijúcich v jednej domácnosti

- Informovanie obyvateľov o odpadoch ktoré nepatria do zmesového komunálneho odpadu

Drobný stavebný odpad

Interval zberu: minimálne 2 x za rok

Umiestnenie: veľkokapacitné kontajnery

Miesto  a spôsob odberu odpadu: kontajnery rozmiestnené na strategických miestach v obci, obyvatelia uplatňujú donáškový spôsob

Zberová spoločnosť: .A.S.A. Trnava spol. s r.o.

Miesto uloženia odpadu: skládka ostatých odpadov Trnava -  Zavarská cesta buď ako odpad, alebo ako využiteľný – technologický materiál na cesty, alt. využitie odpadu v obci a v domácnostiach

Opatrenia na zvýšenie množstva vyseparovaného neznečisteného drobného stavebného odpadu:

- Informovanie a osveta obyvateľstva o možnosti využitia stavebného odpadu v prípade ak nebude znečistený neželanými prímesami, v opačnom prípade bude odpad skládkovaný

- Vyhradenie samostatného kontajnera na neznečistený stavebný odpad

- Informovanie o využití neznečisteného stavebného odpadu napríklad v prípade ak ide o čistú zeminu pre vlastnú potrebu, prípadne pre potreby obce.

- Dohoda so zberovou spoločnosťou o kontrole a neodobratí odpadu ak bude vhodený do nádoby na zmesový komunálny odpad

Objemný ( veľkorozmerný ) odpad

Interval zberu: minimálne 2 x za rok

Umiestnenie: veľkokapacitné kontajnery

Miesto a spôsob odberu odpadu: kontajnery rozmiestnené na strategických miestach v obci, obyvatelia uplatňujú donáškový spôsob

Zberová spoločnosť: .A.S.A. Trnava spol. s r.o.

Miesto uloženia odpadu: skládka ostatých odpadov Trnava -  Zavarská cesta, buď ako odpad,  alt. ako druhotná surovina v prípade vyčlenenia drevného odpadu z veľkorozmerného odpadu ( napr. drev. nábytok )

Opatrenia na zvýšenie množstva vyseparovaného drevného odpadu:

- Informovanie a osveta obyvateľstva o možnosti objemného drevného odpadu v prípade ak nebude znečistený neželanými prímesami, v opačnom prípade bude odpad skládkovaný

- Vyhradenie samostatného kontajnera na drevný objemný odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Interval zberu: nie je stanovený, obyvatelia priebežne môžu kompostovať vo svojich záhradách

Obec nezabezpečuje zber BRKO.

Opatrenia na zvýšenie množstva neznečisteného BRKO:

- Zabezpečiť zber drevného odpadu stanovením jedného miesta, kde sa môže tento druh odpadu ukladať a následne zabezpečiť jeho zdrvenie a ďalšie využitie

- Zabezpečiť zber jedlých olejov v rámci zberu nebezpečných odpadov minimálne 2 x za rok.

- Informovaním a osvetou obyvateľstva o nutnosti kompostovania zeleného odpadu priamo vo svojich záhradách a o nevhadzovaní tohto odpadu do nádob na zmesový komunálny odpad

- Dohoda so zberovou spoločnosťou o kontrole a nevysypaní znečisteného kontajnera  na zmesový komunálny odpad s BRKO

Papier, plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly

Interval zberu: 1 x za 4 týždne

Umiestnenie: plastové vrece

Miesto a spôsob odberu: priamo na mieste vzniku zberovou spoločnosťou

Zberová spoločnosť: .A.S.A. Trnava spol. s r.o.

Opatrenia na zvýšenie množstva vytriedených komodít:

- Odovzdanie obyvateľom väčší počet  prázdnych vriec do ktorých môžu obyvatelia druhotné suroviny ukladať

- Informovanie a osveta obyvateľstva čo všetko môžu do vreca triediť

V prípade organizovaných akcií triedeného zberu (napr. zber na školách a pod.) sa spôsob zberu a zhodnocovania vytriedených zložiek KO dohodne s organizáciou poverenou zberom v spolupráci s obcou a FO a PO zabezpečujúcimi zhodnotenie vyzbieraného odpadu.

Elektroodpady, batérie, žiarivky, pneumatiky, oleje, farby a ostatné nebezpečné alebo problémové odpady

Interval zberu: minimálne 2 x za rok

Umiestnenie: vyloženie odpadu pred vlastnú nehnuteľnosť ( domácnosť )

Miesto a spôsob odberu: priamo na mieste vzniku zberovou spoločnosťou mobilným zberom

Zberová spoločnosť: .A.S.A. Trnava spol. s r.o.

Opatrenia na zvýšenie množstva vytriedených komodít:

- Informovanie a osveta obyvateľstva čo môžu zberať v rámci zberu NO a problémových odpadov z domácností

- Informovanie a osveta obyvateľstva o tom že tieto odpady nepatria do zmesového komunálneho odpadu

- Dohoda so zberovou spoločnosťou o kontrole a nevysypaní znečisteného kontajnera  na zmesový komunálny odpad s predmetnými odpadmi

Šatstvo, textil

Interval zberu:  približne 2 x ročne

Umiestnenie: donáškový spôsob do kontajnerov alebo na OÚ

Miesto a spôsob odberu: zber z kontajnera umiestneného na strategickom mieste v obci alebo z OÚ

Zberová spoločnosť: charitatívne organizácie

Opatrenia na zvýšenie množstva šatstva:

- Informovanie a osveta obyvateľstva o tom že tieto odpady nepatria do zmesového komunálneho odpadu

- Dohoda so zberovou spoločnosťou o kontrole a nevysypaní znečisteného kontajnera  na zmesový komunálny odpad s predmetnými odpadmi

## 4.4  	Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere

Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť.

Obec zabezpečí nasledovné opatrenia:

- Prostredníctvom internetovej stránky obce, letákov alebo novín informovať obyvateľov obce  o druhoch odpadov v triedenom zbere obce a o správnom spôsobe nakladania s nimi

- Podpornými činnosťami zameranými na predchádzanie vzniku odpadov a na správne nakladanie s nimi vplývať na tvorbu a upevňovanie ekologických návykov u detí v predškolských a školských zariadeniach

- Informovať obyvateľov o označovaní obalov a o význame značiek na obaloch, ktorých cieľom je správne nakladanie s nimi po ich použití a ich správne triedenie v rámci triedeného zberu

Označenie obalu podľa materiálového zloženia (-príloha vyhlášky MŽP SR zo 14.3.2011) alebo označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu (zákon č. 119/2010) je v slovenských predpisoch používaný výraz pre skratku a/alebo číslovanie (a prípadne aj symbol), ktorá/-é/-ý označuje na obale charakter použitého obalového materiálu a slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia a zhodnocovania vrátane recyklácie ako to požaduje okrem iného čl. 8 smernice 94/62/ES v platnom znení. Označenie teda slúži na jednoduché označenie materiálu alebo viacerých materiálov, z ktorých bol vyrobený výrobok, na ktorom je kód umiestnený.

## Európske označenie

| Číslovanie, skratka a symbol | Číslovanie a skratka | Opis |
| --- | --- | --- |
| Materiály z plastov |  |  |
|  | 1 PET | Polyetyléntereftalát |
|  | 2 HDPE | Polyetylén s vysokou hustotou |
|  | 3 PVC | Polyvinylchlorid |
|  | 4 LDPE | Polyetylén s nízkou hustotou |
|  | 5 PP | Polypropylén |
|  | 6 PS | Polystyrén |
|  | 7 - 19 | Ostatné plasty |
| Materiály z Papiera |  |  |
|  | 20 PAP | Vlnitý kartón |
|  | 21 PAP | Lepenka |
|  | 22 PAP | Papier |
|  | 23 - 39 | Ostatný papier |
| Materiály z kovov |  |  |
|  | 40 FE | Železo |
|  | 41 ALU | Hliník |
|  | 42 - 49 | Ostatné kovy |
| Materiály z dreva |  |  |
|  | 50 FOR | Drevo |
|  | 51 FOR | Korok |
|  | 52 - 59 | Ostatné drevo |
| Materiály z textílie |  |  |
|  | 60 TEX | Bavlna |
|  | 61 TEX | Vrecovina, juta |
|  | 62 - 69 | Ostatné textílie |
| Materiály zo skla |  |  |
|  | 70 GL | Číre sklo |
|  | 71 GL | Zelené sklo |
|  | 72 GL | Hnedé sklo |
|  | 73 - 79 | Ostatné sklo |
| Kompozity | C |  |
|  | 80 | Papier a lepenka + kov |
|  | 81 | Papier a lepenka + plast |
|  | 82 | Papier a lepenka + hliník |
|  | 83 | Papier a lepenka + plech |
|  | 84 | Papier a lepenka + plast + hliník |
|  | 85 | Papier a lepenka + plast + hliník + plech |
|  | 86 - 89 | Viacej materiálov |
|  | 90 | Plast + hliník |
|  | 91 | Plast + plech |
|  | 92 | Plast + kov |
|  | 93, 94 | Ostatné materiály |
|  | 95 | Sklo + plast |
|  | 96 | Sklo + hliník |
|  | 97 | Sklo + plech |
|  | 98 | Sklo + kov |
|  | 99 | Ostatné materiály |

Na batérie sa vzťahuje smernica 91/157/EHS, podľa ktorej majú byť batérie označené značkou prečiarknutého smetného koša a niektoré aj označené príslušnou chemickou značkou (Hg, Cd či Pb)

Zdroj: wikipedia

# SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU

## 5.1  	Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov

Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o potrebe ich budovania vrátane návrhov, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je potrebné vybudovať.

Základnou prioritou je v komunálnej sfére potreba zlepšenia systémov zberu a triedeného zberu odpadov a v priemyselnej sfére potreba vybodovania určitých zariadení na zhodnocovanie odpadov, pričom je potrebné zohľadňovať princíp blízkosti.

Obec Bohdanovce nad Trnavou využíva v odpadovom hospodárstve nasledovné zariadenia:

Údaje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadu:

| Typ zariadenia | Kompostáreň |
| --- | --- |
| Názov a sídlo prevádzkovateľa | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 |
| Adresa prevádzky | Skládka Trnava – Zavar, Zlatá dolina – strelnica |
| Kontaktná osoba | Ing. Jaroslav Cintavý |
| Katastrálne územie a lokalita | KÚ Trnava, Zlatá dolina, Trnava – Zavar |
| Rok začatia prevádzky | 1998 |
| Druhy zneškodňovaného odpadu | Biologicky rozložiteľný odpad |
| Kapacita zariadenia | 2 000 t / rok |

Kompostovaním sa v tejto kompostárni zhodnocujú:

- odpadová kôra a korok

- piliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové dosky a dyhy neobsahujúce nebezpečné látky

- odpadová kôra a drevo

- kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

- kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd neobsahujúce nebezpečné látky

- kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd neobsahujúce nebezpečné látky

- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

- iné biologicky rozložiteľné odpady

- obaly z dreva ( palety, prepravky a pod. )

| Typ zariadenia | Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov |
| --- | --- |
| Názov a sídlo prevádzkovateľa | .A.S.A. Trnava spol. s r.o. |
| Adresa prevádzky | Zavarská cesta, Trnava |
| Kontaktná osoba | Ing. Jaroslav Cintavý |
| Katastrálne územie a lokalita | KÚ Trnava, Zlatá dolina, Trnava – Zavar |
| Rok začatia prevádzky | 1997 |
| Druhy zneškodňovaného odpadu | Uvedené nižšie |
| Kapacita zariadenia | Nie je stanovené |

Druhy zhodnocovaného odpadu:

| Kód odpadu | Názov odpadu |
| --- | --- |
| 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo |
| 03 01 08 | odpad z triedenia papiera a lepenky určený na separáciu |
| 04 02 21 | odpad z nespracovaných textilných vlákien |
| 04 02 22 | odpad zo spracovaných textilných vlákien |
| 07 02 13 | odpadový plast |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky |
| 15 01 02 | obaly z plastov |
| 15 01 03 | obaly z dreva |
| 15 01 05 | obaly z kovu |
| 15 01 06 | zmiešané obaly |
| 15 01 07 | obaly zo skla |
| 15 01 09 | obaly z textilu |
| 16 01 19 | plasty |
| 16 01 20 | sklo |
| 17 02 01 | drevo |
| 17 02 02 | sklo |
| 17 02 03 | plasty |
| 19 12 01 | papier a lepenka |
| 19 12 04 | plasty a guma |
| 19 12 05 | sklo |
| 19 12 07 | drevo iné ako uvedené v 19 12 06 |
| 19 12 08 | textílie |
| 20 01 01 | papier a lepenka |
| 20 01 02 | sklo |
| 20 01 10 | šatstvo |
| 20 01 11 | textílie |
| 20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 |
| 20 01 39 | plasty |

Údaje o zariadení na zneškodňovanie odpadu skládka Trnava:

| Typ zariadenia | Skládka na nie nebezpečný odpad |
| --- | --- |
| Názov a sídlo prevádzkovateľa | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 |
| Adresa prevádzky | Skládka Trnava – Zavarská cesta, Zlatá dolina – strelnica |
| Kontaktná osoba | Ing. Jaroslav Cintavý |
| Katastrálne územie a lokalita | KÚ Trnava, Zlatá dolina, Trnava – Zavar |
| Rok začatia prevádzky | 1998 |
| Druhy zneškodňovaného odpadu | Nie nebezpečný odpad |
| Maximálna kapacita skládky | 1 800 000 m3 |

Druhy zneškodňovaných odpadov:

| Priemyselné odpady |
| --- |
| 01 03 06 | 02 04 03 | 04 02 09 | 07 02 15 | 10 01 07 | 10 05 01 | 10 09 10 | 10 12 08 | 15 01 06 | 18 01 04 | 19 08 05 |
| 01 03 08 | 02 05 01 | 04 02 10 | 07 03 12 | 10 01 15 | 10 05 04 | 10 09 12 | 10 12 10 | 15 01 09 | 18 02 01 | 19 08 09 |
| 01 04 08 | 02 05 02 | 04 02 15 | 07 04 12 | 10 01 17 | 10 05 11 | 10 09 14 | 10 12 12 | 15 02 03 | 18 02 03 | 19 08 14 |
| 01 04 09 | 02 06 01 | 04 02 17 | 07 05 12 | 10 01 19 | 10 06 01 | 10 09 16 | 10 12 13 | 16 01 12 | 18 02 06 | 19 09 01 |
| 01 04 10 | 02 06 02 | 04 02 20 | 07 05 14 | 10 01 24 | 10 06 02 | 10 10 03 | 10 13 01 | 16 01 19 | 18 02 08 | 19 09 02 |
| 01 04 11 | 02 06 03 | 04 02 21 | 07 06 12 | 10 01 25 | 10 06 04 | 10 10 06 | 10 13 04 | 16 01 20 | 19 01 12 | 19 09 03 |
| 01 04 12 | 02 07 01 | 04 02 22 | 07 07 12 | 10 01 26 | 10 06 10 | 10 10 08 | 10 13 06 | 16 01 22 | 19 01 14 | 19 09 04 |
| 01 04 13 | 02 07 02 | 05 01 10 | 08 01 12 | 10 02 01 | 10 07 01 | 10 10 10 | 10 13 07 | 16 02 14 | 19 01 16 | 19 09 05 |
| 01 05 04 | 02 07 03 | 05 01 13 | 08 01 14 | 10 02 02 | 10 07 02 | 10 10 12 | 10 13 10 | 16 02 16 | 19 01 18 | 19 10 04 |
| 02 01 01 | 02 07 04 | 05 01 14 | 08 01 18 | 10 02 08 | 10 07 03 | 10 10 14 | 10 13 11 | 16 03 04 | 19 01 19 | 19 10 06 |
| 02 01 03 | 02 07 05 | 05 01 16 | 08 02 01 | 10 02 10 | 10 07 04 | 10 10 16 | 10 13 13 | 16 03 06 | 19 02 06 | 19 11 06 |
| 02 01 07 | 03 01 05 | 05 01 17 | 08 02 02 | 10 02 12 | 10 07 05 | 10 11 03 | 10 13 14 | 16 05 09 | 19 03 05 | 19 12 04 |
| 02 01 09 | 03 03 02 | 05 06 04 | 08 03 13 | 10 02 14 | 10 07 08 | 10 11 05 | 11 01 10 | 16 08 04 | 19 03 07 | 19 12 08 |
| 02 02 01 | 03 03 07 | 05 07 02 | 08 03 15 | 10 02 15 | 10 08 04 | 10 11 10 | 11 01 14 | 16 11 02 | 19 04 01 | 19 12 09 |
| 02 02 03 | 03 03 08 | 06 03 16 | 08 03 18 | 10 03 16 | 10 08 09 | 10 11 12 | 11 02 03 | 16 11 04 | 19 05 01 | 19 12 12 |
| 02 02 04 | 03 03 09 | 06 05 03 | 08 04 10 | 10 03 18 | 10 08 11 | 10 11 14 | 11 02 06 | 16 11 06 | 19 05 02 | 19 13 02 |
| 02 03 01 | 03 03 10 | 06 06 03 | 08 04 12 | 10 03 20 | 10 08 13 | 10 11 16 | 12 01 04 | 17 02 01 | 19 05 03 | 19 13 04 |
| 02 03 02 | 03 03 11 | 06 09 02 | 09 01 07 | 10 03 22 | 10 08 16 | 10 11 18 | 12 01 05 | 17 02 02 | 19 06 03 | 19 13 06 |
| 02 03 03 | 04 01 01 | 06 09 04 | 09 01 08 | 10 03 24 | 10 08 18 | 10 11 20 | 12 01 13 | 17 02 03 | 19 06 04 |  |
| 02 03 04 | 04 01 02 | 06 11 01 | 10 01 01 | 10 03 26 | 10 08 20 | 10 12 01 | 12 01 15 | 17 04 11 | 19 06 05 |  |
| 02 03 05 | 04 01 06 | 06 13 03 | 10 01 02 | 10 03 28 | 10 09 03 | 10 12 03 | 12 01 17 | 17 06 04 | 19 06 06 |  |
| 02 04 01 | 04 01 07 | 07 01 12 | 10 01 03 | 10 03 30 | 10 09 06 | 10 12 05 | 12 01 21 | 17 08 02 | 19 08 01 |  |
| 02 04 02 | 04 01 09 | 07 02 13 | 10 01 05 | 10 04 10 | 10 09 08 | 10 12 06 | 15 01 05 | 18 01 01 | 19 08 02 |  |
| Stavebné odpady |
| 17 01 01 | 17 01 02 | 17 01 03 | 17 01 07 | 17 03 02 | 17 05 04 | 17 05 06 | 17 05 08 | 17 09 04 |  |  |
| Komunálne odpady |
| 20 01 10 | 20 01 11 | 20 01 28 | 20 01 30 | 20 01 38 | 20 01 41 | 20 02 02 | 20 02 03 | 20 03 01 | 20 03 02 | 20 03 03 |
| 20 03 04 | 20 03 06 | 20 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Údaje o zariadení na zber odpadu

(slúži na dočasné uskladnenie nebezpečných a problémových odpadov z obcí)

| Typ zariadenia | Zariadenie na zber odpadov |
| --- | --- |
| Názov a sídlo prevádzkovateľa | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
| Adresa prevádzky | Skládka Trnava–Zavarská cesta, Zlatá dolina |
| Kontaktná osoba | Ing. Jaroslav Cintavý |
| Katastrálne územie a lokalita | KÚ Trnava, Zlatá dolina, Trnava – Zavar |
| Rok začatia prevádzky | 2006* |
| Druhy zneškodňovaného odpadu | Nebezpečný i ostatný odpad |

Obec Bohdanovce nad Trnavou nemá žiadne vlastné zariadenia na zhodnocovanie, úpravu alebo zneškodňovanie odpadov. Obec zabezpečuje zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov prostredníctvom oprávnených firiem na základe zmluvného zabezpečenia (dodávateľským spôsobom).

Odvoz komunálneho odpadu do týchto zariadení má obec zabezpečený v rámci zavedeného systému zberu komunálnych odpadov v obci a na základe uzavretej zmluvy. Ďalšie odpady, ktorých je obec držiteľom nie sú priamo dodávané do zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov ale prostredníctvom sprostredkovateľských spoločností. Zoznam oprávnených organizácii, ktoré by sa mohli využiť pri vývozoch odpadov z obce:

Tabuľka č. 22: Používané zariadenia na nakladanie s odpadmi iné ako vlastné

| Názov spoločnosti, IČO | Zariadenia |
| --- | --- |
| .A.S.A. Trnava spol. s r.o.; IČO: 31 449 697 | Skládka odpadov Zavar Kompostáreň BRO Hala na spracovanie druhotných surovín Hala na výrobu tuhého alternatívneho paliva - spliting |
| ANEO, s.r.o.; IČO: 36 265 420 | Elektroodpad NO separované z KO |

Potreba budovania zariadení na spracovanie odpadov, vrátane návrhov, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je potrebné vybudovať:

Vybudovanie vlastného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov nemá pre obec Bohdanovce nad Trnavou ekologický, ekonomický ani spoločenský význam. Produkcia akéhokoľvek odpadu v obci nie je taká vysoká, aby bolo ekonomické pristúpiť k vybudovaniu vlastného zariadenia pre zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov.

## 5.2	Využitie kampaní – zvyšovanie po vedomia obyvateľov

Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, o prínose jeho zhodnocovania a o negatívach jeho zneškodňovania.

Obec Bohdanovce nad Trnavou

- zvyšuje informovanosť občanov o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, o prínose jeho zhodnocovania a o negatívach jeho zneškodňovania a to priebežným zverejňovaním informácií na úradnej tabuli obce, obecných webových stránkach a aspoň 2 x ročne vo forme prílohy miestnych obecných novín,

- 1 x ročne vydáva aktualizovaný leták o separovanom zbere zložiek komunálnych odpadov v obci, ktorý je distribuovaný do každej domácnosti

# INÉ

6.1 	Potvrdenie spracovateľa údajov

6.1.1 	Meno (názov) spracovateľa programu

Ing. Monika Holičková 					..............................................

Envitop, s.r.o.						   	podpis

Na hlinách 31C

917 01 Trnava

6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

Potvrdzujem správnosť údajov.

Štatutárny zástupca Obce Bohdanovce nad Trnavou Miroslav Sučák potvrdzuje správnosť údajov, podkladov a skutočností uvedených v spracovanom programe odpadového hospodárstva obce.

............................................................

Meno, priezvisko a podpis starostu

# 7.  	PRÍLOHOVÁ ČASŤ

7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov

V období roku 2005-2013 neboli vydané predmetné rozhodnutia

7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva

V období roku 2005-2013 záznam č. 127 Slovenská inšpekcia životného prostredia

# Text boxes

PAP

PVC

PE LD

PE HD

PE

PS

PP

PET

C/PAP